| ИНСТРУКЦИЯ |
| --- |
| по применению полосок индикаторных экспресс-контроля концентраций активного хлора в рабочих растворах дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты "Дезиконт-ДХИ" |
|  | № 154.087.03 ИП |  |

## 1.Назначение

Полоски индикаторные "Дезиконт-ДХИ" (далее - индикаторные полоски), выпускаемые в соответствии с ТУ 9398-028-11764404-2004, предназначены для визуального контроля концентраций активного хлора в рабочих растворах дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты: Деохлор таблетки, Жавелион, Жавель-Солид, Клорсепт, Клор-Клин, Пюржавель, Санивап и др. с концентрациями 0,015; 0,03; 0,06; 0,1; 0,2; 0,3% по активному хлору.*

В комплект поставки входят: индикаторные полоски; инструкция по применению; банка (пенал); элемент сравнения; контрольные этикетки; упаковочная коробка.

Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Рабочие растворы готовят в соответствии с методическими указаниями по применению соответствующего дезинфицирующего средства для целей дезинфекции.

2. Применение

### 2.1 Контроль рабочих растворов концентраций 0,015; 0,03; 0,06; 0,1; 0,2; 0,3% (по активному хлору).

В мензурку или стакан наливают 100 мл хорошо перемешанного (избегать вспенивания) рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из банки достают индикаторную полоску и погружают её на 5 с в раствор. Полоску извлекают из раствора и быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на белую фильтровальную бумагу, бумажную или марлевую салфетку индикаторной зоной вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру или часам с секундной стрелкой). Затем в течение 30 секунд сопоставляют цвет зоны полоски с цветовой шкалой элемента сравнения.

Полученный результат записывают в прилагаемую этикетку, затем этикетку вклеивают в журнал генеральных уборок или наклеивают на емкость с дезинфицирующим средством.

Таблица 1.*Рекомендуемое разведение анализируемых порций рабочих растворов, концентрации которых не приведены на элементе сравнения.

| Концентрация исходного раствора по препарату, % | Разведение, мл | Концентрации рабочих растворов по препарату, % |
| --- | --- | --- |
|  | исходный раствор | вода питьевая | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 0,02 | 75 | 25 | * |  |  |  |  |  |
| 0,045 | 60 | 30 |  | * |  |  |  |  |
| 0,05 | 60 | 40 |  | * |  |  |  |  |
| 0,075 | 40 | 60 |  | * |  |  |  |  |
| 0,09 | 30 | 60 |  | * |  |  |  |  |
| 0,15 | 20 | 80 |  | * |  |  |  |  |
| 0,3 | 10 | 90 |  | * |  |  |  |  |
| 0,5 | 20 | 80 |  |  |  | * |  |  |
| 0,6 | 10 | 90 |  |  | * |  |  |  |
| 1,5 | 4 | 96 |  |  | * |  |  |  |

Примечания:

- Необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на фильтровальной бумаге.

- Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественным.

- Раствор, использованный для анализа, нельзя применять для дезинфекции.

- Определение концентрации рабочего раствора осуществляют в трех повторностях. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух повторностях.При необходимости повторения анализа, используют свежую порцию раствора.В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации четвертичных аммониевых соединений необходимо провести методом титрования.

#### Схема проведения экспресс-контроля

Внимание:

- пары аммиака и его растворов (нашатырный спирт) могут оказать влияние на результаты определения, поэтому не применяйте и не храните индикаторные полоски в помещениях, в которых используются аммиак и аммиачные растворы;

- не используйте индикаторные полоски "Дезиконт-ДХИ" для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств;

- не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой;

- не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;

- используйте прилагаемый элемент сравнения только для данной упаковки индикаторных полосок;

- не применяйте для дезинфекции порции раствора, использованные для определения концентрации;- извлекайте из пенала только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пенал не держите открытым;

- полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия банки.

## 3. Требования безопасности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы.

## 4. Хранение и транспортирование

Индикатор хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 15°С.

Срок годности - 1 год с даты изготовления, указанной на упаковке.